智能楼宇管理师选择试题（一）

一、单项选择题

1.高压少油断路器中，灭弧的介质采用的是( )。

A.压缩空气 B.变压器油 C.隔热石棉 D.金属灭弧罩

2.职业纪律具有的特点是( )。

A.职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性B.职业纪律是企业内部的规定，与国家法律无关 C.职业纪律具有自我约束性D.职业纪律对员工有一定的弹性

3.关于勤劳节俭正确的表述是( )

A.消费可以拉动需求，促进经济发展，因此提倡节俭是不合时宜的B.勤劳节俭是物质匮乏时代的需要，不符合现代企业精神C.勤劳可以提高效率，节俭可以降低成本D.勤劳节俭不利于拉动经济增长

4.爱岗敬业的具体要求体现在( )。

A.具有强烈的事业心和责任感 B.一辈子不换岗 C.追求职业利益 D.自觉地遵纪守法

5.创新对企业事业和个人发展的作用体现在( )。

A.创新对企事业和个人发展不会产生巨大动力B.创新对个人发展无关紧要

C.创新是提高企业市场竞争力的重要途径 D.创新对企事业和个人计时要独立自主

6.关于诚实守信的认识中，正确的是( )

A.诚实守信与经济发展相矛盾 B.在激烈的市场竞争中，信守承诺者往往失败

C.是否诚实守信要视具体对象而定 D.诚实守信是市场经济应有的市场法则

7.对单位的规章制度，通常采取( )做法。

A.自觉遵守，对不合理的地方提出建议B.自己认为合理就遵守 C.有人监督就遵守 D.不折不扣地遵守

8.综合布线管理子系统的主要功能是将( )与各楼层间的水平子系统相互连接。 A.工作区子系统 B.设备间子系统 C.建筑群子系统 D.干线子系统 9.消防防排烟设备有很多，其中不包括( )设备。

A.防火门、防火卷帘 B.屋顶风机、轴流风机 C.防火阀、挡烟垂壁 D.排烟风机、加压风机

10.为了实现对房间的恒温送风的控制，空气处理机是根据回风的温度调节冷/热水阀的( )。 A.口径 B.角度 C.开阀 D.开度

11.通过( )及其辅助设备可将被控现场的图像、声音内容实施监控并传送到监控中心。 A.解码器 B.云台 C.摄像机 D.红外探测器

12.交流双速电动机在进行( )时，必须对主电路进行换相操作，一面发生反转运行。 A.高速启动 B.低速启动 C.速度切换 D.降低启动 13.供电系统中，( )场所不需要采用一级负荷供电。

A.急救中心 B.高等院校 C.国家政府机关 D.大型体育场馆 14.关于道德的叙述正确的是( )。

A.道德中的“应该”与“不应该”因人而异，没有共同道德标准 B.道德是处理人与人之间、人与社会之间关系的特殊行为规范 C.道德是现代文明的产物D.道德从来没有阶级性

15.使用电涌保护器(SPD)的原因( )最正确。

A.雷电波沿线路引入 B.雷电的感应电压C.电子设备耐压水平低 D.上述三条都有 16.安全用电指标不包括( )。

A.接地电阻 B.绝缘电阻 C.故障切断时间 D.安全电压

17.低压进线接户线对地面的距离，跨越通车街道时，不应小于( )。 A.4m B.5m C.6m D.8m 18.采用等点位连接的目的不包括( )。

A.防间接接触电击 B.放宽对接地电阻的要求C.防雷电感应电压 D.能代替接零保护 19.微型计算机的ROM是( )。

A.顺序存储器 B.只读存储器 C.随机存储器 D.高速缓冲存储器 20.计算机病毒感染的检测分为人工检测和( )。 A.自动检测 B.还原检测 C.网络检测 D.系统盘检测

21.在Windows XP中，对同时打开的每个窗口进行层叠式排列，这些窗口的特点是( )。 A.每个窗口的内容全部可见 B.每个窗口的标题栏全部可 C.部分窗口的标题栏不可见 D.每个窗口的部分标题栏可见

22.在Windows XP中“资源管理器”窗口右部选定所有文件，如果取消其中几个文件的选定，应进行的操作是( )。

A.用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

B.按住Ctrl键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件 C.按住Shift键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件

D.用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

23.能够产生劳动法律关系的法律事实( )。

A.智能是主体双方的合作关系 B.智能是主体双方的违法行为 C.可以试合法行为，也可以是违法行为D.法律事实

24.确认合同为无效合同的方法不包括( )。

A.利用欺诈手段 B.通过胁迫手段C.损害国家利益 D.超越权限签订

25.同时履行抗辩权的效力在于( )。

A.永久地阻止请求权的效力B.暂时地阻止请求权的效力 C.消灭对方的实体请求权 D.消灭对方的诉权

26.建筑活动中的承包单位，应具备的条件是( )。

A.具备从业资质要求 B.具备承建同类工程的经验C.具有行业协会会员身D.与发包方具有隶属关系

27.最高带宽为16MHz，用于语言传输及最高传输速率为10Mb/s数据传输的线缆是( )。 A.2类线 B.3类线 C.4类线 D.5类线

28.超5类线传输带宽( )5类线传输带宽。

A.等于 B.大于 C.小于 D.不可比

29.内部含有( )的双绞线为6类对绞线。

A.绝缘一字骨架 B.绝缘十字骨架C.绝缘星形骨架 D.绝缘环形骨架

30.传输信息量大、( )、体积小、质量轻、抗干扰性能强是光纤的优点。 A.传输距离短 B.传输距离长 C.数据容量小 D.电磁干扰低

31.( )及要求防窃听是光纤的适用场合。

A.传输距离短 B.传输距离长 C.数据容量小 D.电磁干扰低

32.易于分叉是( )光缆的最大优点。

A.单位式 B.骨架式 C.层绞式 D.带状

33.耐测压、抗弯曲、抗拉是( )光缆的特点。

A.单位式 B.骨架式 C.层绞式 D.带状

34.配线架的基本功能是可对( )进行转接、分配及管理。 A.终端设备 B.传输信号 C.分线设备 D.信息模块

35.光纤配线架和( )是配线架的基本分类。

A.同轴线缆配线架 B.并行线配线架 C.大对数配线架 D.对绞线配线架

36.使不同大小和类型的终端设备接入到综合布线系统中，是( )的基本功能。 A.配线架 B.配线器 C.分线设备 D.跳线

37.分线设备包括电缆分线盒、光纤分线盒及各种( )。

A.信息插座 B.跳线 C.配线架 D.适配器

38.为( )设计的分配线设备是电缆分线盒。

A.信息点 B.集合点 C.转接点 D.多用户信息点

39.连接( )的综合布线系统连接端口是信息插座。

A.配线架 B.交换机 C.电话或计算机等终端设备 D.适配器

40.配线盘和( )属于交接设备。

A.跳线 B.交换箱 C.适配器 D.信息插座

41.跨接式跳线和( )属于常见的跳线方式。

A.续接式跳线 B.桥接式跳线 C.拔出式跳线 D.插入式跳线

42.管线连接器按照传输媒介的不同可分为( )和多模管线连接器。 A.双模光纤连接器 B.双工光纤连接器 C.单模光纤连接器 D.单工光纤连接器

43.连接器体、单光纤缆套管、缓冲器光纤缆支撑起、扩展器及保护帽是( )的主要部件。 A.电缆分线盒 B.光纤分线盒 C.电缆连接器 D.光纤连接器

44.( )和塑料是光线连接器的两种主要材质。

A.金属 B.皮革 C.陶瓷 D.木质

45.长度不超过90m是( )的规定。

A.链路 B.信道 C.串扰 D.衰减

46.信道的长度不应超过( )。

A.10m B.90m C.100m D.200m

47.光缆布线链路的主要参数不包括( )。

A.衰减 B.长度 C.回波损耗 D.接线图

48.29.3dB是( )100MHz频率基本链路近端串扰的最小值。

A.3类线 B.4类线 C.5类线 D.6类线

49.( )精度级别是Fluke测试仪最低可以达到的级别。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

50.光功率计用于测量( )或通过一段光纤的光功率的相对损耗。 A.绝对光功率 B.相对光功率 C.光纤衰减 D.损耗分布

九五教育 www.95px.com

43.连接器体、单光纤缆套管、缓冲器光纤缆支撑起、扩展器及保护帽是( )的主要部件。 A.电缆分线盒 B.光纤分线盒 C.电缆连接器 D.光纤连接器 44.( )和塑料是光线连接器的两种主要材质。

A.金属 B.皮革 C.陶瓷 D.木质 45.长度不超过90m是( )的规定。

A.链路 B.信道 C.串扰 D.衰减 46.信道的长度不应超过( )。

A.10m B.90m C.100m D.200m 47.光缆布线链路的主要参数不包括( )。

A.衰减 B.长度 C.回波损耗 D.接线图 48.29.3dB是( )100MHz频率基本链路近端串扰的最小值。

A.3类线 B.4类线 C.5类线 D.6类线 49.( )精度级别是Fluke测试仪最低可以达到的级别。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级 50.光功率计用于测量( )或通过一段光纤的光功率的相对损耗。 A.绝对光功率 B.相对光功率 C.光纤衰减 D.损耗分布

1.B 2.A3.C4.D5.C6.A7.D8.D9.B10.D11.C12.C13.B 14.B15.D 16.C 17.C 18.D 19. B 20.A 21.B22.B 23.A 24. D 25.B 26.A 27.B 28.A 29.B 30.B 31. B 32.C 33 .B 34.B 35.D 36.B 37.A 38.C 39.C 40.B 41.D 42.C 43.D 44.C 45.A 46.C 47.D 48.C 49.C 50.A

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车