51.光源和( )是光纤测试仪的两个装置组成。

A.光时域反射仪 B.光谱分析仪 C.示波仪 D.光功率计

52.测试仪器二级精度动态精度的范围是( )。

A.0.5dB B.0.75dB C.1dB D.1.5dB

53.近端串扰测试未通过主要是由( )等原因造成。 A.近端连接点有问题、串队、外部干扰 B.线队断路 C.线缆过长 D.电缆短路

54.现场温度过高会导致( )测试不能通过。

A.衰减 B.接线图 C.近端串扰 D.长度

55.按原理感烟式火灾探测器分为( )。

A.点型、线型两类 B.离子感烟、光电感烟二类

C.离子感烟、光电感烟、红外光束三类 D.离子感烟、光电感烟、散射光感烟、减光式感烟四类

56.温差式火灾探测器的原理( )是不对的。 A.是根据一场温度 B.是根据温升速率

C.分机械式和电子式两种D.是当环境温度变化时，气室内的空气可通过泄露孔排气

57.可燃气体探测器能运用在可燃性气体的泄露报警，通常运用该地点不包括( )。 A.公寓厨房、住宅厨房 B.燃气锅炉房C.燃气表房、燃气阀门处 D.汽车库

58.探测器的安装位置，应考虑离送风口的距离，离墙壁、梁的距离及( )。 A.1000mm之内不应有遮挡物 B.500mm之内不应有遮挡物 C.离水管的距离 D.离回风口的距离 59.探测器在小于3m的走道上布置，( )是不正确的。

A.居中布置 B.距端墙距离不大于允许距离的1/2 C.感温探测器间距不超过8m D.感烟探测器间距不超过15m

60.火灾自动报警线路中，对线色要求，( )是不正确的。

A.探测器的安装接线“+”线应为红色，“-”线应为蓝色B.红色要全楼一致 C.要分为“+”“-” D.所有的24V，“+”线为红色，“-”线为蓝色 61.红外光束火灾探测器的设置，( )是不正确的。 A.高度不超过20m

B.高度可以超过20m

C.一对红外光束火灾探测器的保护面积，最大14m×100m D.一对红外光束火灾探测器的保护宽度，最大14m

62.一个探测器地址码，代表一个( )。

A.探测器 B.保护区域 C.报警区域 D.探测区域

63.探测器地址采用二进制编码时，从低位到高位，分别是1011011，它的地址是( )。 A.155 B.133 C.109 D.91

64.水喷淋系统中，输入模块将水流指示器信号、检修信号阀及( )等信号，送到信号总线上。 A.压力开关 B.湿式报警阀 C.水力警铃 D.水泵启动

65.消火栓泵可在多处启动，不包括( )。

A.消火控制室内，总线自动控制方式B.消防控制室内，手动直接控制

C.分布在现场的多个消火栓按钮 D.消防泵房的配电柜上自动控制方式启动

66.消火栓按钮的接线，不包括( )。

A.控制电源接通 B.信号模块的输入 C.直接启泵控制命令D.启泵后的反馈信息

67.火灾自动报警与风路系统联动的设备，不包括( )。

A.加压送风 B.机械排烟 C.局部排风 D.通风空调

68.防排烟系统中，常闭排烟口，火灾时打开，( )。

A.用输入输出模块配合 B.用输入模块配合C.用输出模块配合 D.用双输入输出模块配合

69.按规范规定，火灾时，地下室排烟的同时要进行补风，( )。

A.使地下室形成正压，阻挡烟雾的入侵B.否则地下室缺少新鲜空气，不利于逃生 C.否则负压的效果不利于排烟 D.否则负压的效果不利于排风

70.应急照明的电源有采用双回路切换供电及( )。

A.EPS电源;UPS电源 B.集中蓄电池电源;内装蓄电池应急灯;备用电源 C.内装蓄电池应急灯;集中蓄电池电源;双回路切换供电，再加蓄电池 D.带蓄电池的应急灯;集中蓄电池电源;UPS电源

71.对防火阀运用的描述( )是不对的。

A.70℃防火阀用在空调管道中 B.280℃防火阀用在排烟管道中 C.280℃防火阀用在通风空调管道中D.70℃防火阀用在正压送风管道中

72.非编码探测器模块，( )。

A.只能接非编码探测器 B.能接非编码或编码探测器

C.能解水泵启停按钮 D.能解非编码探测器和非编码手报按钮

73.在网络覆盖范围分类中WAN代表( )。

A.局域网 B.城域网 C.广域网 D.因特网

74.在网络拓扑机构分类中，( )是主要应用于令牌网中。

A.环形结构 B.星形结构 C.总线型结构 D.复合型结构

75.在网络中，双绞线、同轴电缆、接线设备等是工作在网络体系结构OSI模型的( )。 A.网络层 B.数据链路层 C.物理层 D.传输层

76.下列IP地址中，正确的是( )。

A.202.174.65 B.65.43.120.7 C.202.204.354.46 D.217.65.34.272

77.第一段为网络号，后三段为主机号的IP地址是( )。

A.A类地址 B.B类地址 C.C类地址 D.D类地址

78.下列IP地址中不属于C类地址的是( )。

A.2025.34.23.12 B.173.64.35.19 C.192.139.1.7 D.211.45.12.1 79.ISA接口和PCI接口属于网卡按( )的分类。

79.ISA接口和PCI接口属于网卡按( )的分类。

A.总线接口 B.网络接口 C.宽带类型 D.流量大小80.RJ-45接口、BNC接口、AUI接口、FDDI接口属于网卡按( )分类。 A.总线接口 B.网络接口 C.宽带类型 D.流量大小

81.网络交换机中，VLAN的功能是用于( )。

A.计算交换机之间的最佳路径 B.将网络中的交换机连接在一起 C.将网络划分为具有类似通信需求的计算机组D.降低成本 82.常见的标准路由协议包括RIP和( )。

A.VPN B.DHCP C.OSPF D.NAT

83.同步卫星在地球赤道上空，与地球自转同步，相当于地球上的一座( )的高塔。 A.35800km B.6560km C.69km D.3600km

84.目前世界各国卫星电视广播普遍采用的频率为( )。

A.S波段 B.C波段和Ku波段 C.ISM波段 D.f1和f2

85.卫星电视广播由地面上行站、( )和地面接收站组成。

A.卫星转发器 B.功分器 C.调制器 D.混合器

86.卫星电视覆盖面积很大，用( )卫星就可以覆盖我国全部领土。 A.一颗 B.两颗 C.三颗 D.四颗

87.( )不是卫星电视天线馈源设置种类。

A.前馈天线 B.正馈天线 C.后馈天线 D.偏馈天线

88,。卫星电视天线材料出了使用硬质合金板、钢丝网状反射面外，还可以使用( )。 A.玻璃放射面 B.塑料反射面 C.玻璃钢反射面 D.有机玻璃反射面

89.卫星电视天线接收世外部分不包括( )。

A.高频头 B.功分器 C.天线 D.馈源

90.在卫星电视天线系统中，以下( )不在中频的频率范围内。

A.950MHz B.2000MHz C.1200MHz D.700MHz

91.功分器的作用是把中频信号分为若干路，以下( )不是功分器常用路数。 A.2路 B.3路 C.4路 D.10路

92.在有线电视系统中，混合器最少能将( )输入信号混合在一起，馈送到一个电缆上。 A.图像信号 B.伴音信号 C.数字信号 D.视音频信号

93.在有线电视系统中，混合器最少能将( )输入信号混合在一起，馈送到一个电缆上。 A.2个以上 B.3个以上 C.4个以上 D.5个以上

94.DDC控制器实际是一台可靠性高、控制功能强、可编写程序、具有通信能力的( )。 A.商用计算机 B.高级单片机 C.嵌入式计算机 D.工控计算机

95.在楼宇控制系统不常用的阻值型感温测头是( )。

A.PT1000铂电阻 B.热电阻 C.1.8k热敏电阻 D.10k热敏电阻

96.常用的模拟量标准电信号的量程一般是( )。

A.0~10V DC和4~20mA DC B.0~10V DC和4~20mA AC C.0~10V AC和4~20mA DC D.0~10V AC和4~20mA AC

97.开关量信号常用接通、断开描述其状态，下面( )设备不能用它来检测。 A.水压压差传感器 B.手自动状态 C.水流开关 D.防冻开关

98.下面对于输入、输出信号描述不对的是( )。 A.TI是阻值型输入信号的简称

B.DDC的输入输出接口类型通常有AI、AO、DI、DO等

C.温度、压力、流量、空气质量等传感器信号都属于模拟量输入信号 D.经过D/A转换的信号可以作为数字量输出信号，控制阀门

99.数字量输出信号一般常用来控制( )等现场设备。

A.变频控制器的转速 B.空调机组的回风阀 C.电磁水阀 D.调节型执行器

100.变频器是建筑设备常用的机电设备，控制它的转速一般用DDC的( )控制。 A.模拟量输入信号 B.模拟量输出信号 C.数字量输入信号 D.数字量输出信号

51.D 52.B 53.A 54.A 55.B 56.A 57.D 58.B 59.C 60.D 61.B 62.D 63.C 64.A 65.D 66.A 67.C 68.A 69.C 70.C 71.C 72.D 73.C 74.A 75.C 76.B 77.A 78.B 79.A 80.B 81.C 82.C 83.A 84.B 85.A 86.A 87.B 88.C 89.B 90.D 91.C 92.C 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.D 99.C 100.B

更多备考资料请关注山东国辉职业培训学校官网>>>>加载～～

全国咨询电话：0531-87071236-1237

企业微信号：sdghzyxx

报名网址：www.ghpx.org

地  址：济南花园路220号林华大厦628室

乘车路线：乘30、106、165、48、122、118、11、K107、K91到山大路北段下车